## Slide 1: Ağ ve Bilişim Güvenliği
Öğr. Gör. Zafer SERİN

## Slide 2: IP(INTERNET PROTOCOL) NEDİR?
IP (Internet Protokolü), internet ve diğer ağlar üzerinde cihazlar arasında veri iletişimi sağlamak için kullanılan temel bir protokoldür. IP, verilerin ağ üzerinden nasıl yönlendirileceğini ve teslim edileceğini tanımlayan kuralları belirler. IP, verileri paketlere böler ve bu paketleri hedefe ulaştırmak için gerekli yönlendirme bilgilerini ekler.
IP Adresi: Her cihazın ağ üzerinde benzersiz bir tanımlayıcısıdır. IP adresi, genellikle dört bölümden oluşan bir sayı dizisidir (örneğin, 192.168.1.1).
IPv4 ve IPv6: İki ana IP adresleme sürümü vardır. IPv4, 32 bitlik adresler kullanırken, IPv6, 128 bitlik adresler kullanarak daha fazla adresleme kapasitesi sunar.
Notes: Sununun izleyicilere sağlayacağı faydalar: Yetişkin kişiler, konunun onlar için neden önem taşıdığını bildiklerinde konuya daha fazla ilgi gösterir.
Sunucunun konuya dair uzmanlık düzeyi: Bu alandaki yeterliliğinizi kısaca açıklayın veya katılımcıların neden sizi dinlemesi gerektiğini ifade edin.

## Slide 3: IP(INTERNET PROTOCOL) NEDİR?
Notes: Sununun izleyicilere sağlayacağı faydalar: Yetişkin kişiler, konunun onlar için neden önem taşıdığını bildiklerinde konuya daha fazla ilgi gösterir.
Sunucunun konuya dair uzmanlık düzeyi: Bu alandaki yeterliliğinizi kısaca açıklayın veya katılımcıların neden sizi dinlemesi gerektiğini ifade edin.

## Slide 4: MAC(MEDIA ACCESS CONTROL) NEDİR?
MAC (Media Access Control) adresi, ağ arabirim kartlarının (NIC - Network Interface Card) fiziksel olarak benzersiz tanımlayıcısıdır. Her ağ cihazı, üretici tarafından atanan ve cihazın donanımına sabit olarak bağlı olan bir MAC adresine sahiptir. MAC adresi, ağ üzerindeki cihazların birbirleriyle iletişim kurması için kullanılır ve 48 bittir.
Her MAC adresi, dünya çapında benzersizdir. Bu, aynı ağda veya farklı ağlarda iki cihazın aynı MAC adresine sahip olmamasını sağlar.
MAC adresi, genellikle 12 karakterlik bir hexadecimal (onaltılık) sayı dizisidir. Örneğin: 00:1A:2B:3C:4D:5E
Notes: Sununun izleyicilere sağlayacağı faydalar: Yetişkin kişiler, konunun onlar için neden önem taşıdığını bildiklerinde konuya daha fazla ilgi gösterir.
Sunucunun konuya dair uzmanlık düzeyi: Bu alandaki yeterliliğinizi kısaca açıklayın veya katılımcıların neden sizi dinlemesi gerektiğini ifade edin.

## Slide 5: MAC(MEDIA ACCESS CONTROL) NEDİR?
Notes: Sununun izleyicilere sağlayacağı faydalar: Yetişkin kişiler, konunun onlar için neden önem taşıdığını bildiklerinde konuya daha fazla ilgi gösterir.
Sunucunun konuya dair uzmanlık düzeyi: Bu alandaki yeterliliğinizi kısaca açıklayın veya katılımcıların neden sizi dinlemesi gerektiğini ifade edin.

## Slide 6: DNS(DOMAIN NAME SYSTEM) NEDİR?
DNS (Domain Name System), internet üzerindeki alan adlarını (örneğin, www.example.com) IP adreslerine (örneğin, 192.0.2.1) çeviren bir sistemdir. DNS, internetin "telefon rehberi" olarak düşünülebilir ve kullanıcıların alan adlarını hatırlamasını ve bu adlar aracılığıyla web sitelerine erişmesini sağlar.
Notes: Sununun izleyicilere sağlayacağı faydalar: Yetişkin kişiler, konunun onlar için neden önem taşıdığını bildiklerinde konuya daha fazla ilgi gösterir.
Sunucunun konuya dair uzmanlık düzeyi: Bu alandaki yeterliliğinizi kısaca açıklayın veya katılımcıların neden sizi dinlemesi gerektiğini ifade edin.

## Slide 7: DNS(DOMAIN NAME SYSTEM) NEDİR?
Notes: Sununun izleyicilere sağlayacağı faydalar: Yetişkin kişiler, konunun onlar için neden önem taşıdığını bildiklerinde konuya daha fazla ilgi gösterir.
Sunucunun konuya dair uzmanlık düzeyi: Bu alandaki yeterliliğinizi kısaca açıklayın veya katılımcıların neden sizi dinlemesi gerektiğini ifade edin.

## Slide 8: OSI(OPEN SYSTEM INTERCONNECTION) MODELİ
OSI (Open Systems Interconnection) modeli, bilgisayar ağlarında farklı cihazların ve sistemlerin birbiriyle iletişim kurmasını sağlayan bir referans modelidir. Bu model, ağ iletişiminin yedi farklı katmana ayrıldığını öne sürer. Her katman, belirli bir işlevi yerine getirir ve diğer katmanlarla iletişim kurar. OSI modelinin katmanları şunlardır: Fiziksel Katman(Physical Layer), Veri Bağlantı Katmanı(Data Link Layere), Ağ Katmanı(Network Layer), Taşıma Katmanı(Transport Layer), Oturum Katmanı(Session Layer), Sunum Katmanı(Presentation Layer), Uygulama Katmanı(Application Layer)
Notes: Sununun izleyicilere sağlayacağı faydalar: Yetişkin kişiler, konunun onlar için neden önem taşıdığını bildiklerinde konuya daha fazla ilgi gösterir.
Sunucunun konuya dair uzmanlık düzeyi: Bu alandaki yeterliliğinizi kısaca açıklayın veya katılımcıların neden sizi dinlemesi gerektiğini ifade edin.

## Slide 9: 1 - FİZİKSEL KATMAN
İşlevi: Verilerin fiziksel ortam üzerinden iletilmesini sağlar. Bu katman, elektrik sinyalleri, ışık sinyalleri veya radyo dalgaları gibi fiziksel iletişim yöntemlerini kullanır.
Kullanım Alanı: Kablo, fiber optik, antenler ve diğer fiziksel bağlantılar.
Notes: Sununun izleyicilere sağlayacağı faydalar: Yetişkin kişiler, konunun onlar için neden önem taşıdığını bildiklerinde konuya daha fazla ilgi gösterir.
Sunucunun konuya dair uzmanlık düzeyi: Bu alandaki yeterliliğinizi kısaca açıklayın veya katılımcıların neden sizi dinlemesi gerektiğini ifade edin.

## Slide 10: 2 - VERİ BAĞLANTI KATMANI
İşlevi: Fiziksel katman üzerinden alınan ham verileri çerçeveleme ve hata kontrolü sağlar. Bu katman, veri paketlerinin güvenli bir şekilde iletilmesini ve alınmasını sağlar.
Kullanım Alanı: Ethernet, Wi-Fi, MAC adresleri.
Notes: Sununun izleyicilere sağlayacağı faydalar: Yetişkin kişiler, konunun onlar için neden önem taşıdığını bildiklerinde konuya daha fazla ilgi gösterir.
Sunucunun konuya dair uzmanlık düzeyi: Bu alandaki yeterliliğinizi kısaca açıklayın veya katılımcıların neden sizi dinlemesi gerektiğini ifade edin.

## Slide 11: 3 - AĞ KATMANI
İşlevi: Veri paketlerinin kaynaktan hedefe en uygun yoldan iletilmesini sağlar. Bu katman, yönlendirme ve adresleme işlevlerini yerine getirir.
Kullanım Alanı: IP adresleri, yönlendiriciler, NAT (Network Address Translation).
Notes: Sununun izleyicilere sağlayacağı faydalar: Yetişkin kişiler, konunun onlar için neden önem taşıdığını bildiklerinde konuya daha fazla ilgi gösterir.
Sunucunun konuya dair uzmanlık düzeyi: Bu alandaki yeterliliğinizi kısaca açıklayın veya katılımcıların neden sizi dinlemesi gerektiğini ifade edin.

## Slide 12: 4 - TAŞIMA KATMANI
İşlevi: Uçtan uca veri iletimi sağlar ve veri akışının güvenilirliğini kontrol eder. Bu katman, hata kontrolü, akış kontrolü ve segmentasyon işlevlerini yerine getirir.
Kullanım Alanı: TCP (Transmission Control Protocol), UDP (User Datagram Protocol).
Notes: Sununun izleyicilere sağlayacağı faydalar: Yetişkin kişiler, konunun onlar için neden önem taşıdığını bildiklerinde konuya daha fazla ilgi gösterir.
Sunucunun konuya dair uzmanlık düzeyi: Bu alandaki yeterliliğinizi kısaca açıklayın veya katılımcıların neden sizi dinlemesi gerektiğini ifade edin.

## Slide 13: 5 - OTURUM KATMANI
İşlevi: İki cihaz arasında oturum (session) kurulmasını, sürdürülmesini ve sonlandırılmasını sağlar. Bu katman, oturum yönetimi ve senkronizasyon işlevlerini yerine getirir.
Kullanım Alanı: RPC (Remote Procedure Call), NetBIOS.
Notes: Sununun izleyicilere sağlayacağı faydalar: Yetişkin kişiler, konunun onlar için neden önem taşıdığını bildiklerinde konuya daha fazla ilgi gösterir.
Sunucunun konuya dair uzmanlık düzeyi: Bu alandaki yeterliliğinizi kısaca açıklayın veya katılımcıların neden sizi dinlemesi gerektiğini ifade edin.

## Slide 14: 6 - SUNUM KATMANI
İşlevi: Verilerin uygulama katmanından alınıp, ağa uygun bir biçime dönüştürülmesini sağlar. Bu katman, veri şifreleme, sıkıştırma ve karakter kodlaması gibi işlevleri yerine getirir.
Kullanım Alanı: SSL/TLS, JPEG, MPEG.
Notes: Sununun izleyicilere sağlayacağı faydalar: Yetişkin kişiler, konunun onlar için neden önem taşıdığını bildiklerinde konuya daha fazla ilgi gösterir.
Sunucunun konuya dair uzmanlık düzeyi: Bu alandaki yeterliliğinizi kısaca açıklayın veya katılımcıların neden sizi dinlemesi gerektiğini ifade edin.

## Slide 15: 7 - UYGULAMA KATMANI
İşlevi: Son kullanıcıya doğrudan hizmet veren katmandır. Bu katman, e-posta, dosya aktarımı, web taraması gibi uygulamaların iletişimini sağlar.
Kullanım Alanı: HTTP, FTP, SMTP, DNS.
Notes: Sununun izleyicilere sağlayacağı faydalar: Yetişkin kişiler, konunun onlar için neden önem taşıdığını bildiklerinde konuya daha fazla ilgi gösterir.
Sunucunun konuya dair uzmanlık düzeyi: Bu alandaki yeterliliğinizi kısaca açıklayın veya katılımcıların neden sizi dinlemesi gerektiğini ifade edin.

## Slide 16: OSI MODELİ
Notes: Sununun izleyicilere sağlayacağı faydalar: Yetişkin kişiler, konunun onlar için neden önem taşıdığını bildiklerinde konuya daha fazla ilgi gösterir.
Sunucunun konuya dair uzmanlık düzeyi: Bu alandaki yeterliliğinizi kısaca açıklayın veya katılımcıların neden sizi dinlemesi gerektiğini ifade edin.

## Slide 17: TCP ve UDP
TCP (Transmission Control Protocol) ve UDP (User Datagram Protocol), ağ iletişiminde kullanılan iki temel protokoldür. Her ikisi de Taşıma Katmanı'nda (Transport Layer) çalışır ve veri iletimi için farklı yaklaşımlar sunar.
Notes: Sununun izleyicilere sağlayacağı faydalar: Yetişkin kişiler, konunun onlar için neden önem taşıdığını bildiklerinde konuya daha fazla ilgi gösterir.
Sunucunun konuya dair uzmanlık düzeyi: Bu alandaki yeterliliğinizi kısaca açıklayın veya katılımcıların neden sizi dinlemesi gerektiğini ifade edin.

## Slide 18: TCP ve UDP
Özellik | TCP (Transmission Control Protocol) | UDP (User Datagram Protocol)
Güvenilirlik | Yüksek (Hata kontrolü, akış kontrolü, yeniden iletim) | Düşük (Hata kontrolü yok, yeniden iletim yok)
Aktarım Hızı | Daha yavaş (Güvenilirlik için ekstra işlem gerektirir) | Daha hızlı (Ekstra işlem yok)
Paket Sırası | Sıralı iletim (Paketler belirli bir sırayla iletilir) | Sırasız iletim (Paketler rastgele sırada iletilir)
Kaynak Kullanımı | Daha fazla (Güvenilirlik için ekstra kaynak gerektirir) | Daha az (Ekstra kaynak gerektirmez)
Uygulama Örnekleri | HTTP, FTP, SMTP, SSH, Telnet | DNS, SNMP, VoIP, Oyunlar
Üst Düzey Protokoller | HTTP, FTP, SMTP, SSH, Telnet | DNS, SNMP, RTP, DHCP
Kullanım Senaryoları | Güvenilirlik ve doğruluk önemli olduğunda (örn. dosya aktarımı) | Hız ve düşük gecikme süresi önemli olduğunda (örn. gerçek zamanlı uygulamalar)
Notes: Sununun izleyicilere sağlayacağı faydalar: Yetişkin kişiler, konunun onlar için neden önem taşıdığını bildiklerinde konuya daha fazla ilgi gösterir.
Sunucunun konuya dair uzmanlık düzeyi: Bu alandaki yeterliliğinizi kısaca açıklayın veya katılımcıların neden sizi dinlemesi gerektiğini ifade edin.